| Таблица давления воздуха (накачки шин) в шинах стандартного размера |
| --- |
| модель автомобиля | размеры шин | давление в шинах |
|  |  | стандартное | с нагрузкой |
|  | передние | задние | перед | зад | перед | зад |
| Alfa Romeo |
| 33 | 1,4i,e | 165/70R13 T | ------- | 2,2 | 1,8 | 2,2 | 2,2 |
|  | 1,7i,e | 185/60R14 H | ------- | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 2 |
| 75 | 1,6/1,8/2,0 | 185/70R13 H | 185/65R14 H | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
|  | 2,0/3,0-V6 | 195/60R14 V | 195/55R15 V | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,6 |
| 155 | 1,7-2,0 Tws | 185/60R14 H | 195/60R14 V | 2,2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
|  | 2,5-V6 Q4 | 205/50R15 Z | -------- | 2,5 | 2,3 | 2,8 | 2,5 |
| Spider | 2,0 | 185/70R14 H | 195/60R15 V | 1,9 | 2 | 2 | 2,2 |
| 164 | 2,0 Tws | 195/60R15 V | 205/55R15 V | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,6 |
|  | 3,0-V6/Turbo | 195/65R15 V/Z | 205/55R16 V/Z | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,6 |
| RZ Zagato | 3,0V6 | 205/55R16 Z | 225/50R16 Z | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,5 |
| Audi |
| 80 | 2,0-2,8 E | 195/65R15 T/H | -------- | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,7 |
|  |  | 205/60R15 V | -------- | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,7 |
| 90 | 2,0/2,3 | 195/60R14 H | 205/60R15 V | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 |
|  | 2,3-20V | 195/60R14 V | 205/50R15 V | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,8 |
|  | Coupe Cabrio | 195/65R15 H/V | 205/60R15 V | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,4 |
| S2 | 2,3/20V | 205/55R16 Z | -------- | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,8 |
| 100 | 2,0-2,8 E | 195/65R15 H/V | 205/60R15 V | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,7 |
|  |  | 205/55R16 Z | -------- | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 2,9 |
|  | Avant | 225/50R16 Z | -------- | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,7 |
| S 4 | 2,2-20V | 215/60R15 V | 225/50R16 Z | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,8 |
|  | 4,2-32V | 245/40R17 Z | -------- | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,9 |
|  | Avant V8 3,6 | 215/60R15 Z | 225/50R16 Z | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 2,7 |
| A3 | 1,6 FSI 03/03 | 205/55 R 16 V | 205/55 R 16 V | 2,1 | 2 | 2,2 | 2,5 |
|  |  | 225/45 ZR 17Y | 225/45 ZR 17Y | 2,1 | 2 | 2,2 | 2,5 |
|  |  | 225/40 ZR 18 Y | 225/40 ZR 18 Y | 2,6 | 2 | 2,7 | 2,4 |
|  | 2,0 FSI 03/03 | 205/55 R 16 V | 205/55 R 16 V | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,6 |
|  |  | 225/45 ZR 17 Y | 225/45 ZR 17 Y | 2,1 | 2 | 2,3 | 2,5 |
|  |  | 225/40 ZR 18 Y | 225/40 ZR 18 Y | 2,6 | 2 | 2,7 | 2,4 |
|  | 2,0 TFSI 06/04 | 205/55 R 16 W | 205/55 R 16 W | 2,6 | 2,4 | 2,9 | 2,9 |
|  | 2,0 TFSI DSG | 225/45 ZR 17 Y | 225/45 ZR 17 Y | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,6 |
|  | 2,0 TFSI Quattro | 225/40 ZR 18 Y | 225/40 ZR 18 Y | 2,6 | 2 | 2,7 | 2,4 |
|  | 3,2 V6 Quattro | 225/45 ZR 17Y | 225/45 ZR 17Y | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,7 |
|  | 3,2 V6 Quattro DSG 03/03 | 225/40 ZR 18 Y | 225/40 ZR 18 Y | 2,6 | 2 | 2,7 | 2,4 |
| A4 | 1,8 T 163 | 205/55 R 16 W | 205/55 R 16 W | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,7 |
|  | 1,8 T 163 Quattro 10/04 | 215/55 R 16 Y | 215/55 R 16 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 |
|  |  | 235/45 R 17 Y | 235/45 R 17 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 |
|  |  | 235/40 ZR 18 Y | 235/40 ZR 18 Y | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 2,9 |
|  |  | 215/650 R 440 Y | 215/650 R 440 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 |
|  | 2,0 130 10/04 | 205/55 R 16W | 205/55 R 16W | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,7 |
|  |  | 215/55 R 16 Y | 215/55 R 16 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 |
|  |  | 235/45 R 17 Y | 235/45 R 17 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 |
|  |  | 235/40 ZR 18 Y | 235/40 ZR 18 Y | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 2,9 |
|  | 2,0 TFSi 10/04 | 215/55/R 16/Y | 215/55/R 16/Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 |
|  |  | 235/45 R 17 Y | 235/45 R 17 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 |
|  |  | 235/40 ZR 18 Y | 235/40 ZR 18 Y | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 2,9 |
|  |  | 215/650 R 440 Y | 215/650 R 440 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 |
|  | 2,0 TFSI Quattro | 215/55 R 16 Y | 215/55 R 16 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,9 |
|  |  | 235/45 R 17 Y | 235/45 R 17 Y | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 2,9 |
|  |  | 235/40 ZR 18 Y | 235/40 ZR 18 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 |
|  |  | 215/650 R 440 Y | 215/650 R 440 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 |
|  | 2,4 V6 165 10/00 | 205/55/R 16W | 205/55/R 16W | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 2,9 |
|  |  | 215/55 R 16 Y | 215/55 R 16 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 |
|  |  | 235/45 R 17 Y | 235/45 R 17 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 |
|  |  | 235/40 ZR 18 Y | 235/40 ZR 18 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 |
|  | 3,2 V6 FSI 10/04 | 215/55 R 16 Y | 215/55 R 16 Y | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 2,9 |
|  | 3,2 V6 FSI Quattro | 235/45 R 17 Y | 235/45 R 17 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 |
|  |  | 235/40 ZR 18 Y | 235/40 ZR 18 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 |
|  |  | 215/650 R 440 Y | 215/650 R 440 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 |
| A5 | Quattro 3,0 TDI 240 04/07 | 225/50 R 17 Y | 225/50 R 17 Y | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,6 |
|  |  | 245/45 ZR 17 Y | 245/45 ZR 17 Y | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,6 |
|  |  | 245/40 ZR 18 Y | 245/40 ZR 18 Y | 2,6 | 2,2 | 2,7 | 2,7 |
|  |  | 255/35 ZR 19 Y | 255/35 ZR 19 Y | 2,6 | 2,2 | 2,7 | 2,7 |
|  |  | 265/30 ZR 20 Y | 265/30 ZR 20 Y | 2,6 | 2,2 | 2,7 | 2,7 |
|  | 3,0 TDI 240 | 225/50 R 17 Y | 225/50 R 17 Y | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,6 |
|  |  | 245/45 R 17 Y | 245/45 R 17 Y | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,6 |
|  |  | 245/40 ZR 18 Y | 245/40 ZR 18 Y | 2,6 | 2,2 | 2,7 | 2,7 |
|  |  | 255/35 ZR 19 Y | 255/35 ZR 19 Y | 2,6 | 2,2 | 2,7 | 2,7 |
|  |  | 265/30 ZR 20 Y | 265/30 ZR 20 Y | 2,6 | 2,2 | 2,7 | 2,7 |
|  | 3,2 FSI 265 04/07 | 225/50 R 17 Y | 225/50 R 17 Y | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,5 |
|  |  | 245/45 ZR 17 Y | 245/45 ZR 17 Y | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,5 |
|  |  | 245/40 ZR 18 Y | 245/40 ZR 18 Y | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,5 |
|  |  | 255/35 ZR 19 Y | 255/35 ZR 19 Y | 2,4 | 2,1 | 2,6 | 2,6 |
|  |  | 265/30 ZR 20 Y | 265/30 ZR 20 Y | 2,4 | 2,1 | 2,6 | 2,6 |
| A6 | 2,0 130 05/01 | 205/55 R 16 V | 205/55 R 16 V | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 2,8 |
|  |  | 215/55 R 16 W | 215/55 R 16 W | 2,1 | 2 | 2,6 | 2,8 |
|  |  | 235/45 R 17 Y | 235/45 R 17 Y | 2 | 2 | 2,6 | 2,6 |
|  |  | 235/40 ZR 18 Y | 235/40 ZR 18 Y | 2 | 2 | 2,6 | 2,6 |
|  |  | 215/650 R 440 Y | 215/650 R 440 Y | 2 | 2 | 2,6 | 2,6 |
|  | 2,0 TFSI 07/05 | 225/55 R 16Y | 225/55 R 16Y | 2 | 2,1 | 2,4 | 2,7 |
|  |  | 225/50 R 17 Y | 225/50 R 17 Y | 2,1 | 2 | 2,5 | 2,9 |
|  |  | 245/45 ZR 17 Y | 245/45 ZR 17 Y | 2 | 2,1 | 2,4 | 2,7 |
|  |  | 245/40 ZR 18 Y | 245/40 ZR 18 Y | 2,1 | 2 | 2,5 | 2,9 |
|  |  | 235/660 ZR460 Y | 235/660 ZR460 Y | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,7 |
|  | 2,4 V6 | 205/60 ZR 16W | 205/60 ZR 16W | 2,5 | 2 | 2,7 | 2,1 |
|  | 2,4 V6 Quattro | 225/55 R 16Y | 225/55 R 16Y | 2 | 2 | 2,2 | 2,5 |
|  |  | 225/50 R 17 Y | 225/50 R 17 Y | 2,2 | 2 | 2,4 | 2,7 |
|  |  | 245/45 ZR 17 Y | 245/45 ZR 17 Y | 2 | 2 | 2,2 | 2,5 |
|  |  | 245/40 ZR 18 Y | 245/40 ZR 18 Y | 2,2 | 2 | 2,6 | 2,8 |
|  |  | 235/660 ZR460 Y | 235/660 ZR460 Y | 2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 |
|  | 2,4 V6 170 | 205/55 R 16W | 205/55 R 16W | 2,2 | 2,1 | 2,6 | 2,6 |
|  | 2,4 V6 170 Quattro | 215/55 R 16 W | 215/55 R 16 W | 2 | 2 | 2,6 | 2,6 |
|  | 2,5 Tdi 163 | 235/45 R 17 Y | 235/45 R 17 Y | 2,1 | 2 | 2,6 | 2,6 |
|  |  | 235/40 ZR 18 Y | 235/40 ZR 18 Y | 2,1 | 2 | 2,6 | 2,7 |
|  |  | 215/650 R 440 Y | 215/650 R 440 Y | 2 | 2 | 2,5 | 2,9 |
|  | 2,7 Tdi | 225/55 R 16Y | 225/55 R 16Y | 2 | 2,1 | 2,6 | 2,7 |
|  |  | 225/50 ZR 17Y | 225/50 ZR 17Y | 2 | 2 | 2,5 | 2,9 |
|  |  | 245/45 ZR 17 Y | 245/45 ZR 17 Y | 2,4 | 2,1 | 2,6 | 2,7 |
|  |  | 245/40 ZR 18 Y | 245/40 ZR 18 Y | 2,1 | 2 | 2,6 | 2,8 |
|  |  | 235/660 ZR460 Y | 235/660 ZR460 Y | 2,4 | 2,1 | 2,6 | 2,6 |
|  | 3,0 V6 | 215/55 R 16Y | 215/55 R 16Y | 2,1 | 2 | 2,6 | 2,6 |
|  | 3,0 V6 Quattro | 235/45 R 17 Y | 235/45 R 17 Y | 2,4 | 2 | 2,6 | 2,6 |
|  |  | 235/40 ZR 18 Y | 235/40 ZR 18 Y | 2,1 | 2 | 2,5 | 2,9 |
|  |  | 215/650 R 440 Y | 215/650 R 440 Y | 2 | 2,1 | 2,6 | 3 |
|  | 3,2 V6 FSI | 225/55 R 16Y | 225/55 R 16Y | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,9 |
|  | 3,2 V6 FSI Quattro | 225/50 R 17 Y | 225/50 R 17 Y | 2 | 2,1 | 2,6 | 3 |
|  |  | 245/45 ZR 17 Y | 245/45 ZR 17 Y | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,9 |
|  |  | 245/40 ZR 18 Y | 245/40 ZR 18 Y | 2,4 | 2,1 | 2,6 | 2,8 |
|  |  | 235/660 ZR460 Y | 235/660 ZR460 Y | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 2,6 |
|  | 2,7 V6 250 Quattro | 215/55 R 16 Y | 215/55 R 16 Y | 2,4 | 2 | 2,6 | 2,6 |
|  |  | 235/45 R 17 Y | 235/45 R 17 Y | 2,3 | 2 | 2,6 | 2,6 |
|  |  | 235/40 ZR 18 Y | 235/40 ZR 18 Y | 2,1 | 2 | 2,6 | 2,7 |
|  |  | 215/650 R 440 Y | 215/650 R 440 Y | 2 | 2 | 2,5 | 2,9 |
|  | 3,0 V6 Tdi Quattro | 225/55 R 16Y | 225/55 R 16Y | 2 | 2,1 | 2,6 | 2,7 |
|  |  | 225/50 ZR 17Y | 225/50 ZR 17Y | 2 | 2 | 2,5 | 2,9 |
|  |  | 245/45 ZR 17 Y | 245/45 ZR 17 Y | 2 | 2,1 | 2,6 | 2,7 |
|  |  | 245/40 ZR 18 Y | 245/40 ZR 18 Y | 2,4 | 2 | 2,8 | 2,8 |
|  |  | 235/660 ZR 460 Y | 235/660 ZR 460 Y | 2,1 | 2,3 | 2,9 | 2,9 |
|  | 4,2 V8 300 Quattro 02/99 | 235/50 R 16 Y | 235/50 R 16 Y | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 2,8 |
|  |  | 255/40 ZR17 Y | 255/40 ZR17 Y | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 2,8 |
|  |  | 255/35 ZR 18Y | 255/35 ZR 18Y | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 2,9 |
|  | 05/01 | 235/50 R 16 Y | 235/50 R 16 Y | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 2,8 |
|  |  | 255/40 ZR17Y | 255/40 ZR17Y | 2,4 | 2,3 | 2,8 | 2,8 |
|  |  | 255/35 ZR 18Y | 255/35 ZR 18Y | 2,5 | 2,4 | 2,9 | 2,9 |
|  | 4,2 V8 335 Quattro | 225/50 ZR 17Y | 225/50 ZR 17Y | 2,5 | 2,3 | 2,8 | 2,8 |
|  |  | 245/45 ZR 17 Y | 245/45 ZR 17 Y | 2,5 | 2,2 | 2,7 | 3 |
|  |  | 245/40 ZR 18 Y | 245/40 ZR 18 Y | 2,6 | 2,3 | 2,8 | 3,1 |
|  |  | 235/660 ZR 460 Y | 235/660 ZR 460 Y | 2,5 | 2,2 | 2,7 | 3 |
| A8 | 2,8 V6 193 | 225/60 R 16W | 225/60 R 16W | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
|  |  | 225/55/R 17W | 225/55/R 17W | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
|  |  | 245/45 ZR 18 Y | 245/45 ZR 18 Y | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,5 |
|  |  | 255/35 ZR 20 Y | 255/35 ZR 20 Y | 2,4 | 2,4 | 3,2 | 3,2 |
|  | 3,7 V8 260 | 225/60 R 16W | 225/60 R 16W | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 2,9 |
|  |  | 225/55/R 17W | 225/55/R 17W | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 2,9 |
|  |  | 245/45 ZR 18 Y | 245/45 ZR 18 Y | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 2,9 |
|  |  | 255/35 ZR 20 Y | 255/35 ZR 20 Y | 2,4 | 2,4 | 3,2 | 3,2 |
|  | 3,0 TDI 210 Quattro | 235/55 R 17Y | 235/55 R 17Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 |
|  |  | 235/50 ZR 18 Y | 235/50 ZR 18 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 |
|  |  | 255/45 ZR 18 Y | 255/45 ZR 18 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 |
|  |  | 255/40 ZR 19 Y | 255/40 ZR 19 Y | 2,8 | 2,6 | 3,1 | 3,3 |
|  |  | 255/35 ZR 20 Y | 255/35 ZR 20 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 |
|  |  | 275/35 ZR20 Y | 275/35 ZR20 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 |
|  |  | 245/690 ZR 500Y | 245/690 ZR 500Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 |
|  | 3,7 V8 260 Quattro | 235/55 R 17Y | 235/55 R 17Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 |
|  |  | 235/50 ZR 18 Y | 235/50 ZR 18 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 |
|  |  | 255/45 ZR 18 Y | 255/45 ZR 18 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 |
|  |  | 255/40 ZR 19 Y | 255/40 ZR 19 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 |
|  |  | 255/35 ZR 20 Y | 255/35 ZR 20 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 |
|  |  | 275/35 ZR20 Y | 275/35 ZR20 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 |
|  |  | 245/690 ZR 500Y | 245/690 ZR 500Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 |
|  | 4,0 TDI Quattro | 235/55 R 17Y | 235/55 R 17Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 |
|  |  | 235/50 ZR 18 Y | 235/50 ZR 18 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 |
|  |  | 255/45 ZR 18 Y | 255/45 ZR 18 Y | 2,8 | 2,6 | 3,1 | 3,3 |
|  |  | 255/40 ZR 19 Y | 255/40 ZR 19 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 |
|  |  | 255/35 ZR 20 Y | 255/35 ZR 20 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 |
|  |  | 275/35 ZR20 Y | 275/35 ZR20 Y | 2,3 | 2,1 | 2,7 | 2,9 |
|  |  | 245/690 ZR 500Y | 245/690 ZR 500Y | 2,3 | 2,1 | 2,7 | 2,9 |
|  | 4,2 V8 335 Quattro | 235/55 R 17Y | 235/55 R 17Y | 2,3 | 2,1 | 2,7 | 2,9 |
|  |  | 235/50 ZR 18 Y | 235/50 ZR 18 Y | 2,4 | 2,2 | 2,8 | 3 |
|  |  | 255/45 ZR 18 Y | 255/45 ZR 18 Y | 2,4 | 2,2 | 2,8 | 3 |
|  |  | 255/40 ZR 19 Y | 255/40 ZR 19 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 |
|  |  | 255/35 ZR 20 Y | 255/35 ZR 20 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 |
|  | 6,0 V 12 Quattro | 245/45 ZR 18 Y | 245/45 ZR 18 Y | 2,8 | 2,6 | 3,1 | 3,3 |
|  |  | 255/35 ZR 20 Y | 255/35 ZR 20 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 |
|  | 6,0 W 12 Quattro | 255/45 ZR 18 Y | 255/45 ZR 18 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 |
|  |  | 255/40 ZR 19 Y | 255/40 ZR 19 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 |
|  |  | 275/35 ZR 20 Y | 275/35 ZR 20 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 |
|  |  | 245/690 ZR 500Y | 245/690 ZR 500Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 |
|  | 3,7 V8 280 Quattro | 235/50 ZR 18 Y | 235/50 ZR 18 Y | 2,8 | 2,6 | 3,1 | 3,3 |
|  |  | 255/45 ZR 18 Y | 255/45 ZR 18 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 |
|  |  | 255/40 ZR 19 Y | 255/40 ZR 19 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 |
|  |  | 255/35 ZR 20 Y | 255/35 ZR 20 Y | 2,3 | 2,1 | 2,7 | 2,9 |
|  | 4,2 V8 238 Quattro | 225/60 R 16W | 225/60 R 16W | 2,3 | 2,1 | 2,7 | 2,9 |
|  |  | 225/55/R 17W | 225/55/R 17W | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 |
|  |  | 245/45 ZR 18 Y | 245/45 ZR 18 Y | 2,4 | 2,2 | 2,8 | 3 |
|  |  | 255/35 ZR 20 Y | 255/35 ZR 20 Y | 2,4 | 2,2 | 2,8 | 3 |
|  | 4,2 V8 310 Quattro | 225/60 R 16W | 225/60 R 16W | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 2,9 |
|  |  | 225/55/R 17W | 225/55/R 17W | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 2,9 |
|  |  | 245/45 ZR 18 Y | 245/45 ZR 18 Y | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 2,9 |
|  |  | 255/35 ZR 20 Y | 255/35 ZR 20 Y | 2,4 | 2,4 | 3,2 | 3,2 |
| TT | 1,8 T 150 | 205/55 R 16 V | 205/55 R 16 V | 2,4 | 2 | 2,4 | 2,3 |
|  |  | 225/45 ZR 17 V | 225/45 ZR 17 V | 2,4 | 2 | 2,4 | 2,3 |
|  |  | 225/40 ZR 18 Y | 225/40 ZR 18 Y | 2,6 | 2,2 | 2,6 | 2,5 |
|  | 3,2 V6 Quattro | 225/45 ZR 17 V | 225/45 ZR 17 V | 2,4 | 2 | 2,4 | 2,3 |
|  | 1,8 T 150 | 205/55 R 16 V | 205/55 R 16 V | 2,4 | 2 | 2,4 | 2,3 |
|  |  | 225/45 ZR 17 V | 225/45 ZR 17 V | 2,4 | 2 | 2,4 | 2,3 |
|  |  | 225/40 ZR 18 Y | 225/40 ZR 18 Y | 2,6 | 2,2 | 2,6 | 2,5 |
|  | 1,8 T 225 Quattro | 225/45 ZR 17 V | 225/45 ZR 17 V | 2,4 | 2 | 2,4 | 2,3 |
|  |  | 225/40 ZR 18 Y | 225/40 ZR 18 Y | 2,6 | 2,2 | 2,6 | 2,5 |
|  | 3,2 V6 Quattro | 225/45 ZR 17 V | 225/45 ZR 17 V | 2,4 | 2 | 2,4 | 2,3 |
|  |  | 225/40 ZR 18 Y | 225/40 ZR 18 Y | 2,6 | 2,2 | 2,6 | 2,5 |
| BMW |
| 316i/318i | 185/65R15 H | 205/60R15 H/V | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,7 |
| 320i/325i | 205/60R15 V/Z | 225/55R15 Z | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,6 |
| 318i/320i/325i Coupe | 205/60R15 V/Z | --------- | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,5 |
| M3 | 205/55R15 V | 225/45R16 Z | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 3,0 |
|  | 235/40RR17 Z |  | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 3,4 |
| 518i/520i/525i | 195/65R15 H/V | 205/65R15 H/V | 2 | 2,3 | 2,4 | 2,9 |
| 525ix Touring | 225/55R16 Z | --------- | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 3 |
| 530i/535i/540i | 225/60R15 Z | --------- | 2,4 | 2,8 | 2,7 | 3,2 |
| M5 | 235/45R17 Z | 255/40R17 Z | 2,4 | 2,8 | 2,6 | 3,3 |
| Alpina B 10 | 235/40R17 Z | 265/35R17 Z | 2,5 | 2,8 | 2,7 | 3,1 |
| 730i/735i/740i | 205/65R15 V | 225/60R15 V | 2,5 | 2,8 | 2,7 | 3,2 |
| 750i | 225/55R16 Z | 235/45R17 Z | 2,6 | 3 | 2,9 | 3,3 |
| Z1 | 205/55R15 Z | 225/45R16 Z | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,6 |
| 840Ci/850Ci | 235/50R16 Z | 235/45R17 Z | 2,5 | 2,8 | 2,6 | 3 |
| 850Csi | 235/45R17 Z | 265/40R17 Z | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 3 |
| Buick |
| Regal | 3,1/3,8V6 | 205/70R15 H/V | 225/60R16 V | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Park Avenue | 3,8V6 | 205/70R15 H | 215/60R16 H | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Cadillac |
| Seville/Eldorado | 215/65R15 H | 225/60R16 Z | 2 | 2 | 2,3 | 2,3 |
| De Ville | 4,9-V8 | 205/70R15 H | 215/60R16 H | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,3 |
| Chevrolet |
| Beretta | 2,2/2,3-V16 | 205/60R15 H | 205/55R16 V | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,3 |
| Corvette | 5,7-V8 | 255/45R17 Z | 285/40R17 Z | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 |
|  | 5,7-V8/32V | 275/40R17 Z | 315/35R17 Z | 2,4 | 2,6 | 3,1 | 3,3 |
| Astro Ext, Van | 205/75R15 S | 215/75R15 S | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,6 |
| Blazer 4x4 | V6 | 205/75R15 S | 235/75R15 S/H | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,6 |
|  | V8 | 225/75R16 T | ------- | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,6 |
| Lacetti | 1,4 16V | 175/70 R 14 T | 175/70 R 14 T | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
|  |  | 185/65 R 14 H | 185/65 R 14 H | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
|  |  | 195/55 R 15V | 195/55 R 15V | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
|  | 1,6 16V | 175/70 R 14 T | 175/70 R 14 T | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
|  |  | 185/65 R 14 H | 185/65 R 14 H | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
|  |  | 195/55 R 15V | 195/55 R 15V | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| CAPTIVA | 3,2 V6 | 215 70 16 H | 215 70 16 H | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 2,4 |
|  | 2,0 TD 150 | 215 70 16 H | 215 70 16 H | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 2,4 |
|  |  | 235 60 17 | 236 60 17 | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 2,4 |
|  | 2,4 | 235 55 18 H | 236 55 18 H | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 2,4 |
|  |  | 235 55 18 V | 236 55 18 V | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 2,4 |
| NIVA | 1,7 | 205 70 15 H | 206 70 15 H | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
|  |  | 205 75 15 | 206 75 15 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| TAHOE | 5,3 V8 | 265 70 16 T | 266 70 16 T | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  |  | 265 70 16 H | 266 70 16 H | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Chrysler |
| Voyager | 2,5/3,3-V6 | 205/70R14 T | 205/70R15 T | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Vision | 3,5 V6/24V | 225/60R16 V | ------- | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Saratoga | 3,0 V6 | 205/60R15 H | ------- | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Le Baron | 2,5-3,0V6 | 205/60R15 H | 205/55R15 V | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,4 |
| Viper RT 10 | 275/40R17 Z | 335/35R17 Z | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Cherokee/Wrangler | 215/75R15 S | 225/70R15 T | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,3 |
| Citroen |
| AX | 1,0i | 135/70R13 T | 145/70R13 T | 2 | 2 | 2 | 2,2 |
|  | 1,1i | 145/70R13 T | 155/70R13 T | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 2,3 |
|  | 1,4i/4x4 | 155/70R13 T | -------- | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | GT/GTI | 165/65R14 T | 165/60R14 H | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2 |
| C 15 | 1,4i | 155R13S | -------- | 2,3 | 2,8 | 2,3 | 2,8 |
| ZX | 1,4/1,6 Aura | 165/70R13 T | 175/65R14 T | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
|  | 1,9D | 175/65R14 T | ------- | 2,2 | 2,1 | 2,5 | 2,5 |
|  | 1,9i | 185/60R14 H | ------- | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | 1,9i,16V Volcane | 195/55R15 V | ------- | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,3 |
| BX | 1,4 | 165/70R14 T | ------- | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | 1,5/1,6 | 165/70R14 T | ------- | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
|  | 1,9 | 175/65R14 T/H | ------- | 2 | 2,1 | 2 | 2,1 |
|  | 1,6/1,9 Evasion | 165/70R14 T | 175/65R14 T | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,5 |
|  | GTI | 185/60R14 H | ------- | 2 | 2 | 2 | 2,2 |
|  | 16V | 195/60R14 V | ------- | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,1 |
| Xantia | 1,8i | 185/65R15 H | 205/55R15 V | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,1 |
|  | 2,0i, 16V | 195/55R15 H | ---- | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 2,2 |
| XM | 2,0/Break/TD | 195/65R15 H | ------- | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 1,9 |
|  | 3,0-V6/24V | 205/60R15 V/Z | ------- | 2,2 | 1,9 | 2,2 | 1,9 |
| C2 | 1,4i | 165/70 R14 T | 165/70 R14 T | 2,1 | 2,1 | 2,8 | 2,8 |
|  |  | 175/65 R14 T | 175/65 R14 T | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
|  |  | 185/55 R15 H | 185/55 R15 H | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,8 |
|  | 1,6 16V | 185/55 R15 H | 185/55 R15 H | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,8 |
|  |  | 195/45 R16 V | 195/45 R16 V | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
|  | 1,6 VTR | 195/45 R16 V | 195/45 R16 V | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| C3 | 1,4i & Automatique | 175/65 R14 T | 175/65 R14 T | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
|  |  | 185/60 R15 H | 185/60 R15 H | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 2,3 |
|  |  | 195/50 R16 V | 195/50 R16 V | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 2,3 |
|  | 1,4i 16V | 175/65 R14 T | 175/65 R14 T | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
|  |  | 185/60 R15 H | 185/60 R15 H | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 2,3 |
|  | 1,6i 16V | 185/60 R15 H | 185/60 R15 H | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 2,3 |
|  |  | 195/50 R16 V | 195/50 R16 V | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 2,3 |
| C4 | 1,6 HDI 16V 2,0 16V | 205/55 R16 V | 205/55 R16 V | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,7 |
|  |  | 205/50 R17 W | 205/50 R17 W | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,7 |
|  | 1,6i 16V | 205/55 R16 V | 205/55 R16 V | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,7 |
|  |  | 205/50 R17 W | 205/50 R17 W | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,7 |
| C5 | 1,8i 16V | 195/65 R15 H | 195/65 R15 H | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,7 |
|  |  | 215/55 R16 W | 215/55 R16 W | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 2,6 |
|  | 2,0i 16V & Auto. | 195/65 R15 H | 195/65 R15 H | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,7 |
|  |  | 215/55 R16 W | 215/55 R16 W | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 2,6 |
| Daewoo |
| Lanos | 1,5i SE-SX & Auto. | 175/70 R13 T | 175/70 R13 T | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Matiz | 0,8i S-SE & Auto. | 145/70 R13 T | 145/70 R13 T | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,3 |
|  |  | 155/65 R13 T | 155/65 R13 T | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,3 |
| Nexia | 1,5i GL & Auto | 175/70 R13 T | 175/70 R13 T | 2,6 | 2,1 | 2,6 | 2,1 |
|  | 1,5i GLX-GTX & Auto. | 185/80 R14 H | 185/80 R14 H | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,4 |
| Daihatsu |
| Cuore | GLX | 145R10 S | 145/70R12 S | 1,8 | 1,8 | 2 | 2 |
| Charade | 4WD, TX | 155R13 S | 165/70R13 S | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
|  | Turbo, GTI | 175/60R14 H | 185/60R14 H | 1,9 | 1,7 | 2 | 2 |
| Applause Xi | 175/70R13 H | 185/60R14 H | 1,8 | 1,8 | 2 | 2 |
| Feroza 4x4 | 195R15 S | 225/70R15 S | 1,6 | 2,1 | 1,6 | 2,3 |
| Rocky | 4x4 Wagon | 215R15 Q | ------- | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,6 |
|  | Station | 255/70R15 S | ------- | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Daimler |
| 3,6 | 215/70R15 V/Z | ------- | 2,1 | 2 | 2,5 | 2,4 |
| 4,0, 24V/6,0V12 | 225/65R15 V | 225/55R16 Z | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 |
| Ferrari |
| Mondial | 205/55R16 Z | 225/55R16 Z | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 348 TB/TS/Spider | 215/50R17 Z | 255/45R17 Z | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,6 |
| 456 GT | 255/45R17 Z | 285/40R17 Z | 2,1 | 2,5 | 2,1 | 2,5 |
| Testarossa | 225/50R16 Z | 255/50R16 Z | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 512 TR | 235/40R18 Z | 295/35R18 Z | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,1 |
| F 40 | 245/40R17 Z | 335/35R17 Z | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Fiat |
| Cinquecento | 145R13 Q | 145/70R13 T | 2 | 2 | 2,2 | 2,2 |
| Panda | 1,1 Selecta | 135R13 S | 155/65R13 T | 2 | 2 | 2,2 | 2,2 |
|  | 4x4 Trecking | 145R13 Q | 155/65R13 S | 2 | 2 | 2,2 | 2,2 |
| Uno | 1,4i,e,/e,s, | 155/70R13 S | 165/65R13 S | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,1 |
|  | 1,4 Turbo i,e, | 175/60R13 T | ------ | 2 | 2 | 2,2 | 2,3 |
| Fiorino | 1,6(all typen) | 165/70R13 R | ------ | 2,2 | 1,9 | 2,2 | 3 |
| Punto | 55S/60SX | 155/70R13 S | 165/65R13 S | 2 | 1,9 | 2,2 | 2,2 |
|  | 75SX/90 ELX/TDS | 165/65R14 S/T | 175/60R14 T | 2,1 | 2 | 2,2 | 2,2 |
|  | GT | 185/55R14 H | ------ | 2,4 | 2 | 2,4 | 2,2 |
| Tipo | 1,4S/1,6SX | 165/70R13 S | 165/65R14 T | 2 | 2 | 2,2 | 2,4 |
|  | 1,8GT/2,0SLX | 175/65R14 H | 185/60R14 H | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 |
|  | 16V Sport | 185/55R15 V | 195/50R15 V | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 |
| Tempra | 1,6S/Wagon | 175/65R14 T | ------ | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,4 |
|  | 1,8SLX/2,0SX | 185/60R14 H/V | ------ | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 2,2 |
| Croma | 2,0i,e, Turbo | 175/70R14 H | 185/65R14 T | 2 | 2 | 2,2 | 2,4 |
|  |  | 195/60R14 V | ------ | 2,7 | 2,5 | 2,8 | 2,8 |
|  | 2,0S 16V/2,5V6 | 195/60R15 H | 205/55R15 H/V | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 2,8 |
| Coupe | 16V | 205/50R16 Z | ------ | 2,3 | 2,1 | 2,8 | 2,6 |
| Ford |
| Fiesta | 1,1i/1,3i/1,6i | 155/70R13 S | 165/65R13 S/H | 1,8 | 1,8 | 2 | 2 |
|  | 1,8i16V/XR2i | 185/60R13 H | 185/55R14 V | 2 | 1,9 | 2,1 | 2,2 |
| Courier | 1,3iVan | 165/70R13 S | ------ | 1,9 | 2,3 | 1,9 | 2,8 |
| Escort | 1,3-1,4-1,6CLX | 155R13 S | 175/70R13 S/T | 1,8 | 1,8 | 2 | 2,3 |
|  | 1,8-16V/XR3i | 175/70R13 H | 185/60R14 H/V | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,8 |
|  | RS/Cosworth | 195/50R15 V | 225/45R16 Z | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,8 |
| Sierra | 2,0/2,0i | 185/65R14 T | 195/60R14 H | 1,9 | 2,1 | 2 | 2,5 |
|  | Wagon 2,0/2,9 | 186/70R13 T | 195/65R14 H | 1,9 | 2,1 | 2 | 2,8 |
|  | 2,9i | 195/65R14 H/V | 195/55R15 V | 1,9 | 2,1 | 2 | 2,5 |
|  | Cosworth | 205/50R15 Z | ----- | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,5 |
| Mondeo Station | GLX | 185/65R14 T | 195/60R14 V | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,8 |
|  | 16V CLX/Ghia | 185/65R14 H | 195/60R14 V | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,8 |
|  | 16V GLX/Si | 185/65R14 V | 205/55R15 V | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,8 |
| Probe | 2,0-16V/2,5-24V | 205/55R16 V | 225/50R16 V | 2,2 | 1,8 | 2,2 | 2 |
| Scorpio | 2,0-2,9i | 185/70R14 H/V | 195/65R15 H/V | 2 | 2,3 | 2,1 | 2,7 |
|  | 2,9i/4x4 | 205/60R15 V | ------ | 2 | 2,3 | 2,1 | 2,7 |
|  | 2,9i24V GLX | 205/50R16 Z | ------ | 2,4 | 2,7 | 2,5 | 3,2 |
| Taurus | 3,0V6 Wagon | 205/65R15 T/H | ------ | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,6 |
| Aerostar | 3,0-4,0V6 | 215/70R14 T | ------ | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,7 |
| Explorer | 4,0V6 4x4 | 235/75R15 S | 225/70R15 S | 2,1 | 2,4 | 2,1 | 2,4 |
| Maverik | 2,4/2,7 | 215R15 S | ------ | 1,9 | 2,5 | 1,9 | 2,5 |
|  |  | 215/80R15 S | ------ | 1,8 | 2,3 | 1,9 | 2,5 |
| Focus I | 1,6i 16V Zetec 10/98 | 185/65 R 14 H | 185/65 R 14 H | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,1 |
|  |  | 195/55 R 15 H | 195/55 R 15 H | 2 | 2 | 2,2 | 3,1 |
|  |  | 205/50 R 16 V | 205/50 R 16 V | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,1 |
|  | 1,8i 16V Zetec 10/98 | 185/65 R 14 H | 185/65 R 14 H | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,1 |
|  |  | 195/55 R 15 H | 195/55 R 15 H | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,1 |
|  |  | 205/50 R 16 V | 205/50 R 16 V | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,1 |
|  | 2,0i 16V 131 | 195/60 R 15 V | 195/60 R 15 V | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,1 |
|  |  | 205/50 R 16 V | 205/50 R 16 V | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,1 |
|  |  | 215/40 ZR 17 W | 215/40 ZR 17 W | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,1 |
| Focus II | 1,4 | 195/65 R 15 H | 195/65 R 15 H | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,8 |
|  |  | 205/55 R 16 V | 205/55 R 16 V | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,8 |
|  | 1,6 12/04 | 205/55 R 17 W | 205/55 R 17 W | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,8 |
|  |  | 225/40 ZR 18 Y | 225/40 ZR 18 Y | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,8 |
|  | 2,0 | 205/55 R 16 V | 205/55 R 16 V | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,8 |
|  | 2,0 TDCi 12/04 | 205/50 R 17 W | 205/50 R 17 W | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,8 |
|  |  | 225/40 ZR 18 Y | 225/40 ZR 18 Y | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,8 |
| Fusion | 1,4 16V | 195/60 R 15 H | 195/60 R 15 H | 2,4 | 2,2 | 2,5 | 2,8 |
|  |  | 195/55 R 16 H | 195/55 R 16 H | 2,4 | 2,2 | 2,5 | 2,8 |
|  | 1,6 16V | 195/60 R 15 H | 195/60 R 15 H | 2,4 | 2,2 | 2,5 | 2,8 |
|  |  | 195/55 R 16 H | 195/55 R 16 H | 2,4 | 2,2 | 2,5 | 2,8 |
| Honda |
| Civic | 1,3/1,5 | 155R13 S | 165/70R13 S | 1,8 | 1,8 | 2 | 2,2 |
|  | 1,5/1,6-16V | 175/70R13 S/H | 185/60R14 H | 2 | 2,1 | 2 | 2,2 |
|  | Shuttle | 175/65R14 H | ------ | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 2,2 |
|  | CRX/1,6VTi | 195/60R14 V | 195/55R15 V | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,5 |
|  | Mugen | 205/45R16 Z | ------ | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,5 |
| Concerto | 1,6i | 175/65R14 H | 185/60R14 H | 2 | 2 | 2,1 | 2,2 |
| Accord | 2,0/2,2-16V | 185/65R15 H | 195/60R15 V | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 2,4 |
|  | Aerodeck | 195/60R15 V | ------ | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,6 |
| Prelude | 2,0i16V | 195/65R14 H | ------ | 2 | 2 | 2,4 | 2,4 |
|  | 2,2iVTEC/2,3i4WS | 205/55R15 V | ------ | 2,2 | 2,2 | 2,8 | 2,8 |
| Legend | 3,2iV6 24V | 205/65R15 Z | ------ | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 3 |
| NSX | 3,0 24V | 205/50R15 Z | 225/50R16 Z | 2,3 | 2,8 | 2,3 | 2,8 |
|  |  | 215/45R16 Z | 245/40R17 Z | 2,3 | 2,8 | 2,3 | 2,8 |
| CR-V | 2,0 | 205/70 R15 S,H | 205/70 R15 S,H | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
|  |  | 205/65 R16 T | 205/65 R16 T | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
|  |  | 215/65 R16 T,H | 215/65 R16 T,H | 2,1 | 2 | 2,1 | 2,2 |
|  | 2,2 CTDi | 215/65 R16 T,H | 215/65 R16 T,H | 2,1 | 2 | 2,1 | 2,2 |
| HR-V | 1,6 | 195/70 R15 S | 195/70 R15 S | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  |  | 205/60 R16 H | 205/60 R16 H | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hyundai |
| Pony | 1,3/1,5LS/GSI | 175/70R13 T | 185/60R14 H | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Lantra | 1,5/1,6-16V | 175/70R13 T | 185/60R14 H | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 1,8GT, 16V | 195/50R15 V | ------ | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Sonata | 2,0/3,0V6 | 195/70R14 H | 205/60R15 H | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| S-Coupe | 1,5iLS/GT | 185/60R14 T/H | 195/50R15 V | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Getz | 1,3 | 175/65 R14 T | 175/65 R14 T | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
|  | 1,6 | 185/55 R15 H | 185/55 R15 H | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
| Santa Fe | 2,0 | 215/70 R15 T | 215/70 R15 T | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
|  |  | 225/70 R16 T,S | 225/70 R16 T,S | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
|  | 2,0 TD | 225/70 R16 T,S | 225/70 R16 T,S | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
|  | 2,2 CRDi | 235/65 R17 T,H | 235/65 R17 T,H | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
|  | 2,7 | 235/65 R17 T,H | 235/65 R17 T,H | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
|  |  | 235/60 R18 H,V | 235/60 R18 H,V | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
|  |  | 225/70 R16 T,S | 225/70 R16 T,S | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Tucson | 2,0 | 215/65 R16 H | 215/65 R16 H | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
|  | 2,0 CRDi | 215/65 R16 H | 215/65 R16 H | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
|  |  | 235/60 R16 H | 235/60 R16 H | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
|  | 2,7 V6 | 235/60 R16 H | 235/60 R16 H | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Jaguar |
| XJ6 | 3,2/4,0 | 215/70R15 V | 225/65R15 V | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 2,4 |
| XJR | 4,0/5,3 | 215/70R15 V/Z | 225/60R16 Z | 2,1 | 2 | 2,5 | 2,4 |
| XJ 12/XJS | 225/55R16 Z | ------- | 2,6 | 2,5 | 3 | 2,9 |
| XJS | 4,0, 24V | 235/60R15 V/Z | 225/60R16 Z | 1,9 | 2 | 2,4 | 2,5 |
| XJ 220 | 255/45R17 Z | 345/35R18 Z | 2,5 | 1,8 | 2,7 | 2,3 |
| Kia |
| Cerato | 1,63 16V | 185/65 R15 H | 185/65 R15 H | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
|  | 2,0 16V | 195/60 R15 H | 195/60 R15 H | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
|  | 2,0 CRDi | 205/50 R16 V | 205/50 R16 V | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| CEE'D | 1,4CWT-1,6CWT | 185/65 R15 H | 185/65 R15 H | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
|  | 2,0 DOHC | 195/65 R15 H | 195/65 R15 H | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
|  | 1,6CRDi90-1,6CRDi115 | 205/55 R16 V | 205/55 R16 V | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
|  |  | 225/45 ZR17 W | 225/45 ZR17 W | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Rio | 1,4 CWT | 175/70 R14 T | 175/70 R14 T | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,3 |
|  | 1,6 CWT | 185/65 R14 H | 185/65 R14 H | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,3 |
|  |  | 195/55 R15 V | 195/55 R15 V | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,3 |
|  |  | 205/45 R16 V | 205/45 R16 V | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,3 |
| Carens | 2,0L | 205/65 R15 H | 205/65 R15 H | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 |
|  |  | 205/60 R16 H | 205/60 R16 H | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 |
|  |  | 225/50 R17 V | 225/50 R17 V | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
| Sportage | 2,0 | 205/70 R15 S,H | 205/70 R15 S,H | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
|  | 2,0 TD | 205/70 R15 S,H | 205/70 R15 S,H | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Lamborghini |
| Diablo | V12 | 245/40R17 Z | 335/35R17 Z | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,8 |
|  | VT12 4x4 | 235/40R17 Z | 335/35R17 Z | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,8 |
| Lancia |
| Y10 | 1,1i,e,/1,3 Elite | 135R13 S | 155/70R13 S | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,1 |
| Delta | 1,6/1,8i,e, | 165/70R13 S | 165/65R14 T | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,2 |
|  | 2,0 16V | 185/65R14 H | 195/50R15 H/V | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,4 |
|  | HF Integrale | 205/50R15 Z | 205/45R16 Z | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,5 |
| Dedra | 1,6/1,8/2,0 | 175/65R14 S | 185/60R14 H | 2,2 | 2 | 2,3 | 2,2 |
|  | Integrale/Turbo | 195/50R15 V/Z | ------- | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,5 |
|  |  | 205/50R15 V/Z | ------- | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Thema | 2,0 TD | 175/70R14 H | 195/60R14 H | 2 | 2 | 2,2 | 2,2 |
|  | 2,0/Turbo 16V | 185/70R14 H | 205/60R14 V | 2,4 | 2,2 | 2,5 | 2,5 |
|  | 3,0 V6 | 195/60R15 V | 205/55R15 Z | 2,5 | 2,3 | 2,6 | 2,6 |
| Mazda |
| 121 | 1,1/1,3 | 145R12 S | 165/70R12 S | 1,9 | 1,9 | 2 | 2 |
|  | 1,4 | 145R13 S | 165/70R13 S | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 1,4, 16V | 175/60R14 H | ------- | 1,8 | 2 | 1,8 | 2 |
| 323 | 1,3/1,6/1,8 | 155R13 S | 175/70R13 S | 2 | 1,8 | 2,2 | 2 |
|  | 1,6, 1,8-GT/GLX | 185/60R14 H | ------- | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,2 |
|  | 1,8,GTX/Turbo | 195/60R14 V | 195/50R15 V | 2,2 | 2 | 2,3 | 2,3 |
| MX3 | 1,5/1,8iV6 | 185/65R14 H | 205/55R15 V | 2 | 2 | 2 | 2,3 |
| MX5 | 1,6i | 185/60R14 H | ------- | 1,8 | 1,8 | 2 | 2 |
| 626 | 2,0/2,2i | 185/70R14 H | 195/60R15 H | 2 | 2 | 2,1 | 2,3 |
|  | 2,2i Kombi | 185/70R14 H | -------- | 2,2 | 2 | 2,2 | 2,4 |
|  | 2,0-GLX/2,5iV6 | 195/65R14 H | 205/55R15 V | 2 | 2 | 2,1 | 2,3 |
| MX6 | 2,5i | 205/55R15 V | -------- | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,7 |
| XEDOS 6 | 2,0V6 | 195/60R15 V | -------- | 2 | 2 | 2,4 | 2,8 |
| XEDOS 9 | 2,0i/2,5i | 205/65R15 V | -------- | 2,2 | 2 | 2,4 | 2,8 |
| RX7 | 205/60R15 V 225/50R16 V/Z | 205/55R16 V | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,5 |
| 3 | 1,6 (9105) | 195/65 R15 H | 195/65 R15 H | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 3,1 |
|  |  | 205/55 R16 V | 205/55 R16 V | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 3,1 |
|  | 2,0 (150) | 205/55 R16 V | 205/55 R16 V | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 3,1 |
|  |  | 205/50 R17 V | 205/50 R17 V | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 3,1 |
| 6 | 1,8 16V | 195/65 R15 V | 195/65 R15 V | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 3 |
|  | 2,0 16V | 205/55 R16 V | 205/55 R16 V | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,8 |
|  |  | 215/45 R17 W | 215/45 R17 W | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,8 |
|  | 2,3 16V | 195/65 R15 V | 195/65 R15 V | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 3 |
|  |  | 205/55 R16 V | 205/55 R16 V | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,8 |
|  |  | 215/45 R17 W | 215/45 R17 W | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,8 |
| Mercedes |
| C | 180/200 | 185/65R15 H | ------- | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,6 |
|  | 220/280 | 195/65R15 V | ------- | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,8 |
|  | 300CE | 195/65R15 V | ------- | 2,1 | 2,5 | 2,4 | 3,1 |
| TE | 200/220/230/280 | 195/65R15 V | 205/60R15 V | 2,1 | 2,4 | 2,2 | 3 |
|  | 300/4 Matic/320 | 195/65R15 V | 205/60R15 V | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 3,2 |
| E | 190 1,8/2,3 | 185/65R15 H | 205/55R15 V | 2,1 | 2,4 | 2,3 | 2,7 |
|  | 2,5-16V | 205/55R15 Z | ------- | 2,3 | 2,7 | 2,5 | 3 |
|  | Evol | 225/45R16 Z | 245/40R17 Z | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,8 |
|  | 200/220/230 | 195/65R15 H/V | 205/60R15 V | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,7 |
|  | 260/280/300/320 | 195/65R15 V | 205/60R15 V | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,9 |
|  | 260-300/4 Matic | 195/65R15 H/V | 205/60R15 V | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,8 |
|  | 400/420 | 215/55R16 Z | ------- | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 3,3 |
|  | 500 | 225/55R16 Z | ------- | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 3 |
| SL | 280/300/320 | 225/55R16 Z | ------- | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 3 |
|  | 500/600V12 | 225/55R16 Z | ------- | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 3,1 |
| SE/L/C | 260/280/300 | 205/65R15 V | 225/60R15 V | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,7 |
|  | 380/420 | 205/65R15 V | 225/60R15 V | 2,5 | 2,7 | 2,6 | 2,9 |
|  | 500/560 | 215/65R15 V | 225/60R15 V | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 3,2 |
|  | 280/320 | 235/60R16 Z | ------- | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 3 |
|  | 400/420 | 235/60R16 Z | ------- | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 3 |
|  | 500/600 | 235/60R16 Z | ------- | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 3,1 |
| GE/GD | 230/300/350 | 205R16 S | ------- | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,6 |
|  | 500GE | 265/70R16 H | ------- | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 |
| Mitsubishi |
| Colt | 1,3/1,5/1,6 | 155R13 T | 175/70R13 T | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
|  | 1,6 16V | 175/70R13 H | 185/60R14 H | 2,1 | 2,4 | 2,1 | 2,4 |
|  | 1,8GTI-16V | 195/60R14 V | ------- | 2,1 | 2 | 2,6 | 2,5 |
| Lancer | 1,3/1,6/2,0 | 155R13 S | 175/70R13 S/H | 2 | 2 | 2,2 | 2,1 |
|  | 1,6/2,0 4WD Kombi | 165R14 S | 185/70R14 H | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,3 |
|  | 1,8GTI-S | 185/60R14 H | 195/60R14 V | 2,1 | 2 | 2,6 | 2,5 |
| Galant | 2,0GLSi16V | 195/65R14 H/V | ------ | 2,2 | 2 | 2,3 | 2,1 |
|  | 2,0V6-24V | 195/60R15 V | ------ | 2,2 | 2 | 2,6 | 2,4 |
|  | 2,5V6-24V | 205/60R15 V | ------ | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,3 |
| Sigma | 3/0V6 24V | 205/65R15 V | ------ | 2,2 | 1,8 | 2,6 | 2,4 |
| Eclipse | 2,0 16V | 195/60R15 V | ------ | 2,3 | 2 | 2,7 | 2,3 |
| Space- | Wagon 2,0GLXi | 165R14 S | 185/70R14 H | 2,2 | 2 | 2,4 | 2,6 |
|  | Runner 1,8GLXi | 185/70R14 H | ------ | 2,2 | 1,9 | 2,4 | 2,1 |
| 3000GT | HSX 4x4 | 225/50R17 Z | ------ | 2,2 | 2 | 2,8 | 2,6 |
| L300 | 2,0Bus | 185R14 C | ------ | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
|  | 2,3/2,5Bus | 215R15 S | ------ | 1,8 | 2,3 | 1,8 | 2,3 |
| Pajero | 2,3 | 215R15 S | ------ | 1,8 | 2,1 | 2 | 2,7 |
|  | 2,8/3,0iV6 | 235/75R15 S | 265/70R15 S/H | 1,8 | 2 | 1,8 | 2,4 |
| Nissan |
| Micra | 1,0LX/1,3LX | 155/70R13 T | 175/60R13 H | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 2,4 |
| Sunny | 1,4LX | 155R13 S | ------ | 2,2 | 2 | 2,3 | 2,3 |
|  | 1,6SR/GTI | 175/65R14 H | 185/60R14 H | 2,2 | 2 | 2,5 | 2,4 |
|  | Wagon SLX | 175/65R14 H | ------ | 2 | 2 | 2,4 | 2,6 |
|  | 2,0GTI | 195/55R14 V | ------ | 2,3 | 2,1 | 2,8 | 2,6 |
| Primera | 2,0SLX | 185/65R14 H | ------ | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 2,5 |
|  | 2,0SLX-Wagon | 195/65R14 H | ------ | 2 | 2 | 2,2 | 2,2 |
|  | 2,0GT,16V | 195/65R14 V | 195/60R14 V | 2,2 | 2 | 2,8 | 2,7 |
| 100NX | Coupe | 175/65R14 H | ------ | 2,2 | 2 | 2,6 | 2,4 |
|  | GTI | 195/55R14 H | ------ | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 2,3 |
| Prairie | 2,4i | 195/70R14 H | ------ | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,4 |
| Serena | 2,0SGX | 195/70R14 S | ------ | 2 | 2,6 | 2 | 2,6 |
| 200SX | Turbo 16V | 195/60R15 V | ------ | 2 | 2 | 2,3 | 2,5 |
| 300ZX | Twin Turbo | 225/50R16 Z | 245/45R16 Z | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Maxima | 3,0V6 | 205/65R15 V | ------ | 2 | 2 | 2,5 | 2,4 |
| Terrano II | 2,4/2,7SLX | 215R15 S | ------ | 1,9 | 2,5 | 1,9 | 2,5 |
|  |  | 215/80R15 S | ------ | 1,8 | 2,3 | 2,9 | 2,5 |
|  | 3,0V6 | 31x10,50R15 S | ------ | 2,2 | 2,5 | 2,2 | 2,5 |
| Patrol | 2,8 | 215/80R16 S | ------ | 1,9 | 2,3 | 2,2 | 3 |
|  |  | 31x10,50R15 S | ------ | 2 | 2,5 | 2 | 3,5 |
|  | 4,2 | 265/70R16 S | ------ | 2 | 2,8 | 2 | 2,8 |
| Opel |
| Corsa | 1,4i | 145R13 T | 165/70R13 T | 1,8 | 1,6 | 2 | 2,4 |
|  | GSI16V | 185/60R14 H | ------ | 2,2 | 2 | 2,3 | 2,7 |
| Combo | 1,4Si Van | 165/70R13 R | ------ | 1,9 | 1,9 | 2 | 3,3 |
| Astra | 1,4,1,6,1,8GLS | 175/70R13 T | 175/65R14 T | 1,9 | 1,6 | 2,1 | 2,3 |
|  | Caravan | 175/65R14 T/H | ------ | 2,1 | 1,9 | 2,3 | 3,2 |
|  | 1,6i,2,0i Cabrio | 175/65R14 H | 185/60R14 H | 1,9 | 1,6 | 2,1 | 2,3 |
|  | 2,0GSI-16V | 195/55R15 V | 205/50R15 V | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,7 |
| Kadett | 1,8GSI | 175/65R14 H | ------ | 1,8 | 1,6 | 1,9 | 2,1 |
|  |  | 185/55R15 V | ------ | 2,1 | 1,8 | 2,3 | 2,5 |
| Vectra | 2,0iGL/GT | 195/60R14 V | 195/60R15 V | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 3,2 |
|  | Turbo | 205/50R16 Z | ------ | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 3 |
| Calibra | 2,0iV6/Turbo | 205/55R15 V | 205/50R16 V | 2,3 | 2,1 | 2,8 | 2,6 |
| Omega | 2,0i/2,4i/2,6i | 195/65R15 H/V | ------ | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,9 |
|  | 2,4i/2,6i Caravan | 195/65R15 H/V | ------ | 2 | 2,2 | 2,5 | 3 |
|  | 2,5i/3,0i 24V | 205/65R15 Z | ------ | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 3 |
|  | 3,0i Caravan | 205/65R15 V | ------ | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 3,4 |
|  | Lotus | 235/45R17 Z | 265/40R17 Z | 2,2 | 2,4 | 2,9 | 2,7 |
| Senator | 2,6i/3,0i | 205/65R15 Z | ------ | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 3 |
| Frontera | 2,4i/Sport | 225/75R15 S | ------ | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,4 |
| Monterey | 3,2i 24V | 245/70R16 S | ------ | 2,1 | 2,4 | 2,1 | 2,4 |
|  | 3,1 TD | 215/80R16 S | ------ | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 2,4 |
| Peugeot |
| 106 | XR/XN/EL | 145/70R13 T | 155/70R13 T | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
|  | XT/XSi | 165/65R13 T | 175/60R14 H | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 205 | 1,2/1,4 | 145R13 S | ------ | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,3 |
|  | GT,1,6i | 165/70R13 T | ------ | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,2 |
|  | CTI/GTI | 185/60R14 H 185/55R15 V | 195/60R14 V | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,3 |
| 306 | 1,4/1,6/1,8X | 175/70R13 T | 175/65R14 H | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 |
|  | dito (mit Servo) | 175/70R13 T | 175/65R14 H | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
| 309 | 1,4i | 185/70R13 T | 175/65R14 T/H | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,3 |
|  | GTI | 185/55R15 V | 195/55R15 V | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,3 |
| 405 | 1,6GLI/1,8GRI/2,0 | 175/70R14 T | 185/65R14 H | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
|  | MI-16 | 195/60R14 V | 195/55R15 V | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 |
|  | Break 1,6,GLI/2,0SRI | 175/70R14 T | 185/65R14 H | 2 | 2,2 | 2 | 2,7 |
|  | T-16 | 205/50R16 Z | ------ | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 505 | 2,0/2,2 | 185/65R14 H | 195/60R15 H | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,3 |
|  | Break | 185R14 S | ------ | 1,9 | 2,4 | 2 | 3 |
| 605 | SLI/SRI | 195/65R15 H | ------ | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,4 |
|  | SV3,0/SV-24 | 205/60R15 V | 205/55R16 Z | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,5 |
| Pontiac |
| Grand Prix | 205/70R15 S | ------ | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,3 |
| Firebird TransAm | 215/60R16 H | 245/50R16 Z | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,3 |
| Bonneville | 215/65R15 H | 215/60R16 H | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,3 |
| Trans Sport 2,3/3,8 | 205/70R15 S | 205/65R15 H | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,6 |
| Grand AM | 195/70R14 S | ------ | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,3 |
| Porsche |
| 944 | S/Turbo | 205/55R16 Z | 225/50R16 Z | 2,5 | 3 | 2,5 | 3 |
|  | Turbo S | 225/50R16 Z | 245/45R16 Z | 2,5 | 3 | 2,5 | 3 |
| 968 | Coupe/CS | 205/55R16 Z 225/45R17 Z | 225/50R16 Z 255/40R17 Z | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 911 | Carrera 2/4 | 205/55R16 Z | 225/50R16 Z | 2,5 | 3 | 2,5 | 3 |
|  |  | 205/50R17 Z | 255/40R17 Z | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | Carrera (993) | 205/55R16 Z | 245/45R16 Z | 2,5 | 3 | 2,5 | 3 |
|  |  | 205/50R17 Z | 255/40R17 Z | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | Carrera RS | 205/50R17 Z | 255/40R17 Z | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | Turbo 3,3 | 205/55R16 Z | 245/45R16 Z | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  |  | 205/50R17 Z | 255/40R17 Z | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | Turbo 3,6 | 225/40R18 Z | 265/35R18 Z | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 928 | GT/S/S4 | 225/50R16 Z | 245/45R16 Z | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | GTS | 225/45R17 Z | 255/40R17 Z | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 959 | 235/45R17 Z | 255/40R17 Z | 3 | 3,5 | 3 | 3,5 |
| Renault |
| Express | 155R13 S | ----- | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 2,1 |
| Twingo | 1,3 | 145/70R13 T | ----- | 1,8 | 2 | 2 | 2,2 |
| R5 | 1,3 | 145/70R13 S | 155/70R13 S | 1,8 | 2 | 2 | 2,2 |
|  | 1,5 | 165/65R13 T | ----- | 1,8 | 2 | 2 | 2,2 |
|  | GT/GTE | 175/60R13 H | 195/55R13 H | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,2 |
| Clio | 1,2/1,4 | 155/70R13 S | 165/65R13 T | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,3 |
|  | 1,8RT | 165/60R14 H | ----- | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,6 |
|  | 1,8RSI 16V | 175/60R14 H | 185/55R15 V | 2,2 | 2,1 | 2,5 | 2,5 |
| R19 | 1,4RL/1,8RN/S | 165/70R13 T | 175/70R13 T | 1,8 | 2 | 2 | 2,2 |
|  | GTX/TXE/TXI 1,8iRT | 175/65R14 T/H | ----- | 1,8 | 2 | 2 | 2,2 |
|  | 1,8RSI 16V | 185/60R14 V | 195/50R15 V | 2,2 | 2 | 2,3 | 2,3 |
| R21 | 1,8GTS/2,2GTX | 175/70R13 H | 185/65R14 H | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,5 |
|  | 2,2RT 4x4 | 185/55R15 V | ----- | 2,4 | 2,2 | 2,5 | 2,5 |
| R25 | V6/Turbo | 195/60R15 V | 205/55R16 Z | 2,4 | 2,1 | 2,6 | 2,4 |
| Safrane | 2,2Si/3,0V6 | 195/65R15 H/V | 205/50R15 V | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,3 |
|  | Baccara | 205/55R16 Z | ----- | 2,4 | 2,1 | 2,6 | 2,4 |
| Laguna | 1,8/2,0 | 185/65R14 T/H | ----- | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,3 |
|  | 2,2D/3,0V6 | 185/65R14 T | 205/60R15 V | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,3 |
| Alpina | 205/45R16 Z | 245/45R16 Z | 2,4 |
| Espace | 2,2RN | 195/65R14 T | ----- | 2,1 | 1,8 | 2,4 | 2,2 |
|  | RXE V6 | 195/65R15 H | ----- | 2,2 | 2 | 2,3 | 2,3 |
| Rover |
| Mini | Cooper 1,3 | 145/70R12 S | 165/60R12 H | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 114 | Metro | 155/65R13 T | ----- | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 |
|  | GTI 16V | 185/55R13 H | ----- | 2 | 2 | 2,3 | 2,3 |
| 216 | 1,6, 16V | 175/65R14 T/H | ----- | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
|  | Cabrio | 185/60R14 H | ----- | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 2,5 |
|  | GTI | 185/55R15 V | ----- | 2,2 | 2,2 | 2,7 | 2,7 |
| 220 | GTI | 185/55R15 V | ----- | 2,2 | 2,2 | 2,7 | 2,7 |
|  | Coupe-Turbo | 185/55R15 Z | ----- | 2,1 | 2,1 | 2,8 | 2,8 |
| 623 | 2,3 | 195/60R15 V | ----- | 2,3 | 2,2 | 2,9 | 2,6 |
| 820 | Si 16V | 195/65R15 V | 205/60R15 V | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,6 |
| 827 | Si | 195/65R15 V | 205/60R15 V | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,7 |
|  | 16V,T | 205/55R16 Z | ----- | 2,5 | 2,4 | 2,8 | 2,8 |
| Discovery | 205R16 T | ----- | 1,9 | 2,6 | 1,9 | 2,8 |
| Range Rover | 205R16 T | ----- | 1,9 | 2,4 | 1,9 | 2,8 |
| Saab |
| 900S | 2,2i/2,3i/Cabrio | 185/65R15 T/H | 195/60R15 H/V | 2 | 2 | 2,2 | 2,3 |
| 9000CS | 2,0i/2,3i16V/T | 195/65R15 H/V | 205/60R15 Z | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 2,4 |
| Aero | 195/60R15 V | 205/55R16 Z | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 2,4 |
| Seat |
| Terra (Kombi) | 145R13 R | ----- | 2,1 | 2,4 | 2,1 | 2,4 |
| Marbella CLX | 135R13 S | 145/70R13 S | 2 | 1,9 | 2 | 2,2 |
| Ibiza | 1,3iCL/1,6iCLX | 155R13 S | 175/70R13 S/T | 2 | 1,9 | 2 | 2,2 |
|  | 1,8iCLX/2,0GT | 175/70R13 H | 185?60R14 H | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 |
| Toledo | 1,6iGL | 175/70R13 T | ----- | 2 | 2 | 2,1 | 2,6 |
|  | 1,8i16V/2,0iGT | 185/60R14 H | 195/50R15 Z | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,8 |
| Skoda |
| Favorit LX | 165/70R13 T | ----- | 1,9 | 1,8 | 2,1 | 2 |
| Forman LX/GLX | 165/70R13 T | ----- | 1,9 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Cordoba | 1,3,1,4 | 175/70R13 T | 185/60R14 H | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,4 |
|  | 1,6,TD | 175/70R13 T | 185/60R14 H | 2,2 | 1,9 | 2,3 | 2,4 |
|  | 1,8GLX | 185/60R14 H | ----- | 2,2 | 1,9 | 2,3 | 2,4 |
|  | 2,0GLX | 185/60R14 V | ----- | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 2,6 |
|  | 2,0GTI | 185/60R14 V | ----- | 2,4 | 2,2 | 2,5 | 2,7 |
| Fabia | 1,2 70 | 185/60 R14 T | 185/60 R14 T | 2,2 | 2 | 2,3 | 2,7 |
|  |  | 195/55 R15 H | 195/55 R15 H | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,8 |
|  |  | 205/45 R16 V | 205/45 R16 V | 2,2 | 2 | 2,4 | 2,8 |
|  | 1,4 16V 85 | 185/60 R14 T | 185/60 R14 T | 2,2 | 2 | 2,3 | 2,7 |
|  |  | 195/55 R15 H | 195/55 R15 H | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,8 |
|  |  | 205/45 R16 V | 205/45 R16 V | 2,2 | 2 | 2,4 | 2,8 |
|  | 1,6 16V | 185/60 R14 T | 185/60 R14 T | 2,2 | 2 | 2,3 | 2,7 |
|  |  | 195/55 R15 H | 195/55 R15 H | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,8 |
|  |  | 205/45 R16 V | 205/45 R16 V | 2,2 | 2 | 2,4 | 2,8 |
| Roomster | 1,4 16V | 175/70 R14 T | 175/70 R14 T | 2,2 | 2 | 2,3 | 3,2 |
|  | 1,4 Tdi | 185/65 R14 T | 185/65 R14 T | 2 | 2,1 | 2,3 | 3,2 |
|  |  | 195/55 R15 H | 195/55 R15 H | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 3,2 |
|  |  | 205/45 R16 V | 205/45 R16 V | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 3,2 |
|  |  | 205/40 R17 W | 205/40 R17 W | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 3,2 |
|  | 1,6 16V | 195/55 R15 H | 195/55 R15 H | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 3,2 |
|  |  | 205/45 R16 V | 205/45 R16 V | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 3,2 |
|  |  | 205/40 R17 W | 205/40 R17 W | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 3,2 |
| Subaru |
| E10/E12 Wagon | 145R12 S | 155R13 S | 2 | 2 | 2,2 | 2,2 |
| Vivio GLi (4WD) | 145/70R12 S | ----- | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Justy | 1,2GLi | 155R13 S | 165/65R13 T | 2 | 2 | 2,3 | 2,3 |
| Impreza | 1,6/1,8GL | 175/70R14 S/T | ----- | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Legacy | 2,0/2,2 | 175/70R14 T | 185/70R14 H | 2,1 | 2 | 2,4 | 2,5 |
|  | 2,0Turbo16V | 205/60R15 V | ----- | 2,1 | 2 | 2,1 | 2,2 |
| XT Turbo | 185/70R13 V | 205/60R14 V | 2 | 2 | 2,1 | 2,1 |
| SVX | 225/50R16 Z | ----- | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 3 |
| Forester | 2,0 1997 | 205/70 R15 S,H | 205/70 R15 S,H | 2 | 1,8 | 2 | 2,5 |
|  | 2,0 Turbo 1997 | 215/60 R16 V | 215/60 R16 V | 2 | 1,8 | 2 | 2,5 |
|  | 2,0 2000 | 205/70 R15 S,H | 205/70 R15 S,H | 2 | 1,8 | 2 | 2,5 |
|  |  | 215/60 R16 V | 215/60 R16 V | 2 | 1,8 | 2 | 2,5 |
|  | 2,0 Turbo 2000 | 215/60 R16 V | 215/60 R16 V | 2 | 1,8 | 2 | 2,5 |
| Outback | 2,5 | 205/70 R15 S,H | 205/70 R15 S,H | 2 | 1,9 | 2 | 2,5 |
|  |  | 215/60 R16 V | 215/60 R16 V | 2 | 1,9 | 2 | 2,5 |
|  | 3,0 R | 215/60 R16 V | 215/60 R16 V | 2 | 1,9 | 2 | 2,5 |
|  |  | 215/55 R17 V | 215/55 R17 V | 2 | 1,9 | 2 | 2,5 |
| Suzuki |
| Swift | 1,0/1,3GL | 155/70R13 S | ----- | 2 | 2 | 2,2 | 2,2 |
|  | 1,3(4WD) | 165/70R13 S | ----- | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,3 |
|  | 1,3GTI | 175/60R14 T/H | ----- | 1,8 | 1,8 | 2 | 2 |
|  | 1,6GLX | 165/65R14 T/H | ----- | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,1 |
| Samurai | 1,3 | 205/70R15 Q | 205/75R15 Q | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,8 |
| Vitara | JLX,16V | 195R15 Q | 215/75R15 Q | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|  |  | 255/60R15 H | ----- | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
| Liana | 1,3 | 185/65 R14 T | 185/65 R14 T | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,7 |
|  | 1,6 | 195/55 R15 V | 195/55 R15 V | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3 |
| Jimmy | 1,3 | 205/70 R15 S,H | 205/70 R15 S,H | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 2 |
| SX4 | 1,9 DDS | 195/65 R15 T | 195/65 R15 T | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,5 |
|  | 1,6 Wti | 2,5/60 R16 H | 2,5/60 R16 H | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,5 |
| Toyota |
| Starlet | 1,3 | 145R13 S | 155R13 S | 2 | 2,2 | 2,1 | 2,4 |
|  | 1,3XLi/1,4XLi | 165/70R13 S | 175/60R14 T/H | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,3 |
| Corolla | 1,4XLi | 165/70R14 T | ----- | 2,4 | 2,2 | 2,5 | 2,5 |
|  | Tercel 1,6 | 165R13 S | ----- | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,3 |
|  | 1,6Si/1,6GLi | 175/65R14 H | 185/65R14 H | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,6 |
| Carina | 1,6ES | 175/70R14 H | ----- | 2,2 | 2,1 | 2,7 | 2,8 |
|  | 1,6-2,0GLi | 185/65R14 H/V | ----- | 2,2 | 2 | 3,1 | 3,1 |
|  | 2,0GTI | 195/60R15 V | ----- | 2,1 | 2,1 | 2,9 | 2,9 |
| Camry | 2,0 16V | 185/70R14 H/V | ----- | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,1 |
|  | 2,2GL/2,5V6 | 195/70R14 V | 205/65R15 V | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 |
|  | 3,0V6 | 205/65R15 V | ----- | 2,2 | 2 | 2,8 | 2,8 |
| Celica | 1,6STi/Cabrio | 185/65R14 H | 205/60R14 V | 2,2 | 2,1 | 2,7 | 2,7 |
|  | 2,0GTI/T | 205/55R15 V | 215/50R15 V | 2,3 | 2,3 | 3 | 3 |
| MR2 | GTI,2,0 | 195/60R14 V | 205/60R14 V | 2 | 2,4 | 2 | 2,4 |
|  |  | 195/55R15 V | 225/50R15 V | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,4 |
| Supra | 3,0,24V | 225/50R16 Z | ----- | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,8 |
|  |  | 235/45R17 Z | 255/40R17 Z | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,4 |
| LexusGS300 | <160km/h | 225/55R16 V | ----- | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,5 |
|  | >160 km/h | 225/55R16 V | ----- | 2,4 | 2,5 | 3 | 3,4 |
|  | LS 400 | 205/65R15 Z | ----- | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,7 |
|  |  | 225/50R16 Z | ----- | 2,8 | 2,8 | 3 | 3,2 |
| Previa Saloon(4x4) | 205/70R14 T/H | 215/65R15 T/H | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,8 |
| Modell F 4x4 | 175R14 S | 195/70R14 S | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 |
| Lite Ace | 2,2 | 175R14 S | 195/70R14 S | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
|  | Van/Kombi | 175R14 N | ----- | 3 | 3,75 | 3 | 3,75 |
| 4-Runner | 2,4 | 215R15 S | 235/75R15 S | 1,9 | 1,9 | 2,3 | 2,3 |
|  | 3,0V6 | 265/75R15 S | ----- | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Landcruiser 4x4 | 215/80R16 S | ----- | 1,6 | 2 | 1,8 | 2,2 |
|  | 265/75R15 S | ----- | 1,8 | 2 | 1,8 | 2 |
|  | 275/70R16 H | ----- | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| RAV 4 | 2,0 16V | 215 70 16 S | 216 70 16 S | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | 4 1994 | 215 70 16 H | 216 70 16 H | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | 10 1996 | 235 60 16 H | 235 60 16 H | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
|  | 2,0 D4-D | 215 70 16 H | 215 70 16 H | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 215 70 16 S | 216 70 16 S | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 235 60 16 H | 235 60 16 H | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 2,0 WT-i | 215 70 16 H | 215 70 16 H | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 215 70 16 S | 216 70 16 S | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 235 60 16 H | 235 60 16 H | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 2 2006 | 215 70 16 H | 215 70 16 H | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
|  |  | 225 65 17 H | 226 65 17 H | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
|  |  | 235 55 18 H | 236 55 18 H | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
|  |  | 235 55 18 V | 236 55 18 V | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
|  | 2,2D-4D | 225 65 17 H | 226 65 17 H | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
|  | 2 2006 | 235 55 18 H | 236 55 18 H | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
|  |  | 235 55 18 V | 236 55 18 V | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Auris | 1,4 WT-i 02/07 | 195/65 R 15 H | 195/65 R 15 H | 2,4 | 2,2 | 2,7 | 2,5 |
|  |  | 205/55 R 16 V | 205/55 R 16 V | 2,4 | 2,2 | 2,7 | 2,5 |
|  | 1,6 WT-i 02/07 | 205/55 R 16 V | 205/55 R 16 V | 2,4 | 2,2 | 2,7 | 2,5 |
|  |  | 225/45 ZR 17W | 225/45 ZR 17W | 2,5 | 2,2 | 2,9 | 2,6 |
| Avensis | 1,6i V V Ti 2000 | 195/60 R 15 H | 195/60 R 15 H | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
|  | 1,8i V V Ti&Auto | 195/60 R 15 H | 195/60 R 15 H | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| YARIS | 1,5i V V Ti 05/00 | 175/65 R 14 T | 175/65 R 14 T | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,1 |
|  |  | 185/55 R 15 V | 185/55 R 15 V | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,1 |
| Volkswagen |
| Polo | Fox/CL/1,0, 1,3 | 145R13 S | 155/70R13 T | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 2,2 |
|  | GT,CL Coupe | 165/65R13 T | 175/60R13 H | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,4 |
|  | G 40 | 175/60R13 H | ----- | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,6 |
| Golf II | 1,6/1,8 | 175/70R13 T/H | 185/60R14 H | 1,8 | 1,8 | 2 | 2,3 |
|  | Cabrio | 185/60R14 H | 195/60R15 V | 2 | 2 | 2,2 | 2,5 |
|  | GTI-16V | 185/60R14 H | 185/55R15 V | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,5 |
|  | G60,GTI | 195/50R15 V | 205/50R15 V | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,5 |
| Golf III | CL/GT/1,6-2,0 | 175/70R13 T | ----- | 1,8 | 1,8 | 2 | 2,2 |
|  | GL/GTI/Synchro | 185/60R14 H | 195/50R15 V | 2 | 2 | 2,3 | 2,7 |
|  | VR 6 | 205/50R15 V | ----- | 2,5 | 2,3 | 2,6 | 3 |
| Vento | CL/GT/1,6-2,0 | 185/60R14 H | 195/50R15 V | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,7 |
|  | VR 6 | 205/50R15 V | ----- | 2,5 | 2,3 | 2,6 | 3 |
| Corrado | 16V | 185/55R15 V | 195/50R15 V | 2,8 | 2,5 | 3 | 2,7 |
|  | VR 6 | 205/50R15 V | ----- | 2,6 | 2,3 | 2,8 | 2,5 |
| Passat | CL/GL/1,8, 2,0 | 185/65R14 T/H | 195/60R14 H | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,9 |
|  | VR6/GT | 195/60R14 V | 205/50R15 V | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 3,2 |
|  | Variant VR6 | 195/60R14 V | 205/50R15 V | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 3,2 |
|  | Safety 2,0 | 195/55R15 V | ----- | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,9 |
| Caravelle Synchro4x4 | 195/70R15 S | 205/65R15 S | 3 | 3,4 | 3 | 3,4 |
| JETTA (2005) | 1,6 10/05 | 195/65 R 15 H | 195/65 R 15 H | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,8 |
|  |  | 205/60 R 15 H | 205/60 R 15 H | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,8 |
|  |  | 205/55 R 16V | 205/55 R 16V | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,8 |
|  |  | 225/45 ZR 17W | 225/45 ZR 17W | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,8 |
|  |  | 225/40 ZR 18 Y | 225/40 ZR 18 Y | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,9 |
| TOUAREG | 2,5 Tdi-3,2 V6 | 235 65 17 V | 236 65 17 V | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 3 |
|  |  | 255 60 17 V | 255 60 17 V | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 3 |
|  |  | 255 55 18 Y | 256 55 18 Y | 2,6 | 2,9 | 2,7 | 3,1 |
|  |  | 275 45 19 Y | 275 45 19 Y | 2,7 | 3 | 2,8 | 3,2 |
|  |  | 275 40 20 Y | 275 40 20 Y | 2,7 | 3 | 2,8 | 3,2 |
|  | 4,2 V8 | 255 60 17 V | 255 60 17 V | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 3 |
|  |  | 255 55 18 Y | 256 55 18 Y | 2,6 | 2,9 | 2,7 | 3,1 |
|  |  | 275 45 19 Y | 275 45 19 Y | 2,7 | 3 | 2,8 | 3,2 |
|  |  | 275 40 20 Y | 275 40 20 Y | 2,7 | 3 | 2,8 | 3,2 |
|  |  | 235 60 18 T | 236 60 18 T | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 3,1 |
|  | 5,0 V10 TD | 255 55 18 Y | 256 55 18 Y | 2,6 | 2,9 | 2,7 | 3,1 |
|  | 9 2002 | 275 45 19 Y | 275 45 19 Y | 2,7 | 3 | 2,8 | 3,2 |
|  |  | 275 40 20 Y | 275 40 20 Y | 2,7 | 3 | 2,8 | 3,2 |
|  |  | 235 60 18 T | 236 60 18 T | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 3,1 |
| Volvo |
| 240 | 2,0/2,3 | 185R14 T | 195/60R14 H | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,4 |
|  | 2,0/2,3(Kombi) | 185R14 T | 195/60R14 H | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,7 |
| 440/460 | GL/Turbo | 175/65R14 T | 185/65R14 H | 2,1 | 1,9 | 2,3 | 2,1 |
| 850 | 2,4GLT/GLE | 195/60R15 V | 195/65R15 V | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,8 |
|  | T 5 | 205/55R15 V | 205/50R16 Z | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,8 |
| 480 | Turbo | 185/65R14 H | ----- | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2 |
|  | S 2,0 | 195/55R15 V | 195/50R15H/V | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 2,4 |
| 940/960 | 2,3GL(Kombi) | 185/65R15 T/H | 195/65R15H/V | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 3,2 |
|  | Turbo | 195/60R15 H | 205/55R16 V | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,8 |